Общая информация

VLH-3000 – это морской мегафон, имеющий множество функций. У него три режима:

Усиление звука / обратное прослушивание

Интерком

Автоматическая сигнализация

В режиме усиления звука и обратного прослушивания мегафон усиливает аудио сигнал, подаваемый на мощный излучатель, а также транслирует назад сигналы, пришедшие от него же.

В режиме интеркома мегафон может обеспечить прямую связь между двумя устройствами MLS-300i.

В режиме автоматической сигнализации мегафон может посылать различные виды сигналов, используемые преимущественно для подачи сигналов тревоги близлежащим судам о присутствии вблизи, и для указания положения судна и ограничения в маневренности.

Мегафон требует питания 13,8 В ±20%. Максимальная выходная мощность усилителя 30 Вт.

Предупреждение об онлайновой регистрации

Пожалуйста посетите www.standardhorizon.com для регистрации мегафона VLH-3000. Следует заметить, что посещение нашего сайта время от времени выгодно для Вас, поскольку вновь выпускаемая продукция анонсируется на этом сайте.

Заявки на техническую поддержку продукции

Если у Вас есть вопросы или комментарии относительно VLH-3000, то можно посетить сайт www.standardhorizon.ru  для отсылки электронного сообщения в группу технической поддержки или звоните +7 495 9561394 по будням с 9.30 до 18 по московскому времени.

- Список поставки

При вскрытии упаковки мегафона проверьте наличие следующих компонентов:

Мегафон VLH-3000 с микрофоном

Монтажная скоба с прилагающимися принадлежностями и крепежом)

Руководство пользователя

Шнур питания

Защитная оболочка

- Опции

MMB-84	скоба для крепления на плоскости

MLS-300i	громкоговоритель интеркома

MLS-300	внешний громкоговоритель

MLS-310	внешний громкоговоритель с усилителем

220SW		круглый мощный излучатель диаметром 11 см

240SW		прямоугольный мощный излучатель размерами 12,7 х 20,5 см

- Установка

  - Установка на плоскую поверхность (опция MMB-84)

Для помощи в установке прилагается шаблон. Используя шаблон, уточните место установки.

Используйте шаблон, чтобы наметить прямоугольное отверстие. Убедитесь, что пространство позади стенки или панели достаточно для помещения VLH-3000 (не менее 11,5 см в глубину). Должно оставаться не менее 1,3 см между радиатором VLH-3000 и любыми проводами, кабелями или конструкциями.

Сделайте прямоугольное отверстие и вставьте в него VLH-3000.

Укрепите скобы по сторонам VLH-3000 с помощью комбинированного крепежа так, чтобы опорная поверхность соприкасалась с монтажной поверхностью.

Поворачивайте регулировочные винты для регулировки усилия так, чтобы VLH-3000 плотно прилегал к монтажной поверхности.

  - Электрические соединения

На задней панели VLH-3000 имеются:

Провод питания,

Клеммная колодка для внешнего громкоговорителя, двух мощных сирен, двух громкоговорителей интеркома MLS-30i

Обратитесь к рисунку 2 и для завершения электрических соединений проделайте следующие шаги.

Замечание

Клеммная колодка не водоустойчива. При установке соблюдать предосторожности.

- Используйте поставляемый провод питания для подачи питания. Присоединяйте красный провод к положительной (+), а черный – к отрицательной (-) клемме источника питания.

ВНИМАНИЕ

Подключение с неправильной полярностью может повредить VLH-3000

- Используйте витой провод в пластиковой оболочке #22AWG (или более толстый) для соединения с мощными громкоговорителями (клеммы FWD и AFT) и громкоговорителями интеркома (клеммы IC1 и IC2).

- При желании можно подключать внешний громкоговоритель на 4 Ом Вт (клеммы EXT SP).

- В качестве мощного громкоговорителя рекомендуется использовать 30-ваттные громкоговорители сопротивлением 4 Ом. Также заметьте, что можно использовать и 8-омные громкоговорители, но громкость будет снижена.

- Совместно с VLH-3000 можно использовать опциональный громкоговоритель MLS-300i. Он подключается к клеммам интеркома (IC1 или IC2).

- Посмотрите на деталь А на рисунке 2. Если двухпроводный громкоговоритель, подобный MLS-300i присоединен к клеммам интеркома (IC1 или IC2) положительный провод должен быть присоединен к центральной клемме, а отрицательный – к левой клемме. Не присоединяйте никаких проводов к правой клемме. Если присоединить любой провод 2-проводного громкоговорителя к правой клемме, то громкоговоритель будет непрерывно издавать звук, будучи включенным.

- Наденьте прилагаемую защитную накладку на клеммы для предотвращения короткого замыкания.

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ

В этом разделе определены все органы управления мегафона. Расположение органов управления приведено на рисунке 3. Подробная инструкция по работе приведена в разделе 6 РАБОТА.

Ручка LISTEN/PWR

Включение и выключение VLH-3000, а также регулировка громкости встроенного громкоговорителя в режиме обратного прослушивания.

Кнопки AUTOMATIC SIGNALLING

Ручка IC

Регулировка громкости громкоговорителя интеркома в режиме INTERCOM.

Ручка PA

Регулирует громкость сирены в режимах HAIL и AUTOMATIC SIGNALLING.

Клавиатура

IC1 – активизирует громкоговоритель 1 интеркома

IC2 – активизирует громкоговоритель 1 интеркома

PA – активизирует сирену

FWD – активизирует переднюю сирену

BOTH – активизирует обе (переднюю и заднюю) сирены

AFT – активизирует заднюю сирену.

ДИСПЛЕЙ

- указывает на выбор передней (фронтальной) сирены

- указывает на выбор задней сирены

- горит: выбран громкоговоритель 1 интеркома

мигает: интерком 1 вызывает VLH-3000

- горит: выбран громкоговоритель 2 интеркома

мигает: интерком 2 вызывает VLH-3000

PA – указывает на выбор мощной сирены.

ВНУТРЕННИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Воспроизводит сигналы от интеркома или мощной сирены.

Кнопки INTERCOM

IC1 – включает громкоговоритель 1 интеркома

IC2 – включает громкоговоритель 2 интеркома

Кнопка PTT

Включает микрофон

MICROPHONE

Говорите в микрофон при нажатой кнопке PTT для передачи звука на мощную сирену или громкоговоритель интеркома.

Кнопка CALL

Используется только если громкоговоритель интеркома присоединен к клеммам IC1 или IC2.  При нажатии производит звуковой сигнал в присоединенном громкоговорителе интеркома.

6 РАБОТА

В этом разделе инструкция по работе с VLH-3000.

6.1 Включение – выключение питания

Поверните ручку LISTEN/PWR по часовой стрелке для включения VLH-3000.

Для выключения VLH-3000 поверните ручку до отказа против часовой стрелки.

6.2. Режим мегафона / обратное прослушивание

- Нажмите кнопку PA для включения мощного громкоговорителя, затем выберите мощный громкоговоритель нажав FWD, BOTH или AFT.

- Ручку LISTEN/PWR поставьте примерно в положение 10 часов. При необходимости увеличьте громкость встроенного или внешнего (если присоединен) громкоговорителя, повернув ее по часовой стрелке.

- Ручку PA поставьте примерно в положение 10 часов.

- Нажмите кнопку PTT, затем говорите разборчиво, держа микрофон в 2 см от рта. При нажатой кнопке PTT вращайте ручку PA для регулировки выходной мощности мощного громкоговорителя. Выходная мощность мощного громкоговорителя регулируется от 0 до 30 Вт.

- Отпустите кнопку PTT на микрофоне. Мощный громкоговоритель автоматически начнет действовать как микрофон и входящий аудио сигнал будет слышен на встроенный или внешний громкоговоритель VLH-3000. Это называется обратным прослушиванием.

- Вращайте ручку IC для увеличения и для уменьшения громкости обратного прослушивания.

6.3. Интерком

Для использования интеркома VLH-3000 необходим опциональный громкоговоритель. У дилеров можно найти следующую модель:

- MLS-300i – громкоговоритель интеркома с кнопкой тревоги (Push To Alert, PTA)

- Для включения громкоговорителей интеркома нажмите:

- IC1 – для громкоговорителя 1

- IC2 – для громкоговорителя 2

- Убедитесь, что VLH-3000 находится в режиме мегафона (HAIL) и нажмите кнопку PTT. Говорите разборчиво, держа микрофон в 2 см от рта.

- Для прослушивания в режиме обратного прослушивания (LISTEN BACK) отпустите кнопку. Активный громкоговоритель автоматически будет работать как микрофон и входной аудиосигнал будет слышен со встроенного громкоговорителя VLH-3000.

- Вращением ручки IC можно менять громкость воспроизводимого сигнала.

- Функция PTA (Push To Alert, нажать при тревоге): при нахождении VLH-3000 в любом режиме громкоговоритель интеркома может вызвать VLH-3000 при нажатии кнопки PTA на MLS-300i. VLH-3000 издаст звуковой сигнал, показывающий вызов с интеркома №1 или №2. В то же время значок или замигает. Для активизации интеркома нажмите кнопку соответствующего интеркома. Если вызывающий интерком уже активен, значок будет гореть постоянно.

- Отрегулируйте громкость внутреннего или внешнего громкоговорителя вращением ручки LISTEN/PWR.

  - Автоматическая передача сигналов

Автоматическая передача сигналов –это обычно передача через мощный громкоговоритель (PA), но VLH-3000 также может передавать эти сигналы на громкоговорители интеркома.

- Выберите мощный громкоговоритель (PA) для использования, нажав одну из кнопок FWD, BOTH, AFT.

- Нажмите одну из кнопок автоматической передачи сигналов AUTOMATIC SIGNALING для посылки желаемого сигнала на выбранный громкоговоритель.

Передача сигналов через туманную сирену:

UNWY (underway)	один 5-секундный свисток каждые 2 минуты,

STOP			два 5-секундных свистка (с интервалом 2 секунды) каждые 2 минуты,

SAIL	один 5-секундный свисток, за которым следует два 1-секундных свистка (с интервалом в 2 секунды) каждые 2 минуты,

TOW	один 5-секундный свисток, за которым следуют три 1-секундных свистка (с интервалом в 2 секунды) каждые 2 минуты,

ANCH (anchor)		один 5-секундный звонок каждую 1 минуту,

AGND (aground)	один 11-секундный звонок каждую 1 минуту,

Ходовые сигналы:

SIREN:			звук изменяющегося тона при нажатии на кнопку PTT,

HORN:			подача ходового сигнала при нажатии на кнопку PTT микрофона.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция туманной сирены полезна при движении для предупреждения других судов о своем местонахождении. Короткий гудок – нажатие PTT в течение 1 секунды, длинный гудок – нажатие PTT в течение 2 секунд:

- один короткий гудок означает «меняю курс на правый борт»,

- два коротких гудка означают «направляюсь курсом на порт»,

- три коротких гудка означают «двигаюсь кормой вперед».

- Поворачивайте ручку PA для регулировки громкости аудиосигнала. Мощность выходного аудиосигнала может меняться от 0 до 30 Вт.

- Когда ни туманные сигналы, ни сирена, ни другие сигналы не передаются через мощный громкоговоритель, поворачивайте ручку LISTEN/PWR для увеличения или уменьшения громкости обратного прослушивания через можный громкоговоритель PA.

- Нажмите кнопку PA для отключения функции автоматической передачи сигналов.

ВРЕМЕННАЯ ДИАГРАММА ТУМАННОЙ СИРЕНЫ

Туманная сирена издает повторяющиеся звуковые сигналы, пока функция включена.

| СИГНАЛ | ДИАГРАММА | ПРИМЕНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| UNDERWAY | Один 5-секундный сигнал каждые 120 с | Моторное судно на ходу, продвигается своим ходом |
| STOP | Два 5-секундных сигнала (разделенных 2-секундной паузой) каждые 120 с | Моторное судно на ходу, не движется. |
| SAIL | Один 5-секундный сигнал, за которым следуют 2 1-секундных сигнала (с паузой 2 секунды) каждые 120 с | Парусное судно на ходу, рыболовное судно (на ходу или на якоре), судно без команды, судно, ограниченное в возможности маневра (на ходу или на якоре), или судно, тянущее на буксире или толкающее. |
| TOW | Один 5-секундный сигнал, за которым следуют 3 1-секундных сигнала (с паузой 2 секунды) каждые 120 с | Судно на буксире (с командой). |
| AGROUND | Один 11-секундный звонок каждые 60 с | Судно на мели. |
| ANCHOR | Один 5-секундный звонок каждые 60 с | Судно на якоре. |

7 ЧАСТОТА ТОНА ТУМАННОЙ СИРЕНЫ

Этот раздел позволяет выбирать частоту тона тревоги для автоматической сигнализации. Доступен выбор от 150 до 850 Гц с шагом 50 Гц. По умолчанию частота тревожного тона равна 400 Гц.

- Нажмите и удерживайте кнопку PA при включении VLH-3000, повернув ручку LISTEN/PWR.

- Значки FWD и AFT, а кнопки UNWY, STOP, SAIL иTOW загорятся красным соответственно текущей частоте тревожного тона (см. таблицу ниже).

- Кнопками UNWY, STOP, SAIL, TOW переключите частоту тревожного тона на нужную.

- Нажмите и удерживайте кнопку PA одну секунду для сохранения новой установки.

- Выключите VLH-3000, затем снова включите и начинайте обычную работу.

| Частота тревожного тона, Гц | Кнопки автоматической сигнализации |
| --- | --- |
|  | UNWY | STOP | SAIL | TOW |
| 150 | зеленый | зеленый | зеленый | красный |
| 200 | зеленый | зеленый | красный | зеленый |
| 250 | зеленый | зеленый | красный | красный |
| 300 | зеленый | красный | зеленый | зеленый |
| 350 | зеленый | красный | зеленый | красный |
| 400 | зеленый | красный | красный | зеленый |
| 450 | зеленый | красный | красный | красный |
| 500 | красный | зеленый | зеленый | зеленый |
| 550 | красный | зеленый | зеленый | красный |
| 600 | красный | зеленый | красный | зеленый |
| 650 | красный | зеленый | красный | красный |
| 700 | красный | красный | зеленый | зеленый |
| 750 | красный | красный | зеленый | красный |
| 800 | красный | красный | красный | зеленый |
| 850 | красный | красный | красный | красный |

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантированное качество твердотельных компонентов, использованных в VLH-3000, обеспечивает многие годы безотказной работы. Соблюдая указанные предосторожности, можно избежать повреждений VLH-3000.

Оберегайте клеммы на задней панели от непосредственного попадания воды.

Проверяйте, находится ли напряжение питания в пределах 11…16 В.

Используйте только запасные части и аксессуары, одобренные STANDARD-HORIZON.

В случае серьезной проблемы свяжитесь со своим дилером или ремонтным предприятием. Адреса, телефоны ремонтного предприятия, а также информация о гарантиях содержится в разделе 9 ГАРАНТИИ.

8.1 Запасные части

Иногда пользователю нужно заменить монтажную скобу или ручку. Их можно заказать в отделе запчастей:

Marine Division of Vertex Standard

US Headquarters

10900 Walker street, Cypress, CA 90630 USA

Tel. +(714) 827-7600

Обычно требуемые запчасти и их каталожные номера перечислены ниже:

Шнур питания				Т9 024 907

Защитная крышка			RA0 772 200

Ручка LISTEN/PWR или ручка IC:	RA0 785 500

Ручка PA				RA0 785 400

Монтажная скоба			RA0 773 200

Ручка монтажной скобы		RA0 459 10A

Кронштейн микрофона		RA0 458 800

8.2  Сервисное обслуживание

В случае, если прибор теряет работоспособность или нуждается в обслуживании, пожалуйста свяжитесь с дилером или Морским отделом Vertex Standard.

Номер авторизации RA (return authorization number) не является необходимым для отсылки прибора в сервис. Вложите краткое описание проблемы вместе со своим именем, обратным адресом, номером телефона, подтверждением покупки.

  - Таблица неисправностей

| Признак | Вероятная причина | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Сгорает предохранитель | Перепутана полярность источника питания | Проверьте провод питания на наличие и соответствие напряжения, замените предохранитель (7 А 250 В). Убедитесь, что красный провод присоединен к плюсу (+) аккумулятора, а черный – к минусу (-). Если предохранитель снова сгорит, свяжитесь с дилером. |
| Звуковой сигнал при присоединении громкоговорителя интеркома | Неправильное подключение громкоговорителя интеркома | Обратитесь к схеме подключений для правильного соединения. |
| Внешний громкоговоритель не издает звуков | Неправильное подключение громкоговорителя интеркома | Обратитесь к схеме подключений для правильного соединения. |

9  ГАРАНТИИ

Ограниченная Гарантия на морскую продукцию

STANDARD HORIZON (отделение VERTEX STANDARD) гарантирует только первому покупателю, что каждый новый продукт Marine Communication («продукт») изготовленный / поставленный STANDARD HORIZON свободен от дефектов в материале и изготовлении, и срок нормальной эксплуатации и обслуживания составляет с даты продажи:

Трансиверы стационарные и портативные:

1 год – если куплены до 1.1.1991

3 года – если куплены между 1.1.1991 и 1.1.1994

3 года и являются водоустойчивыми, если куплены после 1.1.1994

Мегафоны:

1 год – если куплены до 1.1.1991

3 года – если куплены после 1.1.1991

Предназначенные для них зарядные устройства:

1 год – если куплены до 1.1.1991

3 года – если куплены после 1.1.1991

Предназначенные для них аккумуляторы: 18 месяцев. Примечание: аккумуляторы признаются дефективными, если их емкость падает ниже 80% номинальной емкости, либо обнаружена утечка.

Прилагаемые аксессуары: 1 год. Включают в себя: микрофоны, гарнитуры, внешние громкоговорители, антенны, крепежные аксессуары, источники питания, сигнальные панели.

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен доставить продукт с оплаченной страховкой и доставкой в STANDARD HORIZON, приложив подтверждение покупки, указав модель, серийный номер и дату покупки. STANDARD HORIZON возвратит продукт покупателю оплаченным транспортом.

В случае обнаружения дефекта, неправильного функционирования или отказа продукции во время гарантии, STANDARD HORIZON за нарушения контракта или любое нарушение предлагаемой гарантии в связи с тем, что продажа продукта ограничивается исключительно ремонтом или заменой в качестве опции.

10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания		13,8 В ±20%

Максимальный потребляемый ток	8 А

Диапазон рабочих температур	-20 … +70 ºС

Устойчивость к воде		IPX7 (погружение на 3 фута на 30 минут) для передней панели)

Размеры			10 х 180 х 140 мм (высота х ширина х глубина)

Размеры монтажной скобы	92 х 165 х 115 мм (высота х ширина х глубина)

Вес				1,35 кг

Импеданс микрофона		2 кОм

Чувствительность микрофона	10 мВ

Импеданс громкоговорителей

Внутреннего

Внешнего

Интеркома

Мощной сирены

Максимальная выходная мощность

Внутренний громкоговоритель	2,0 Вт (на 8 Ом, к.н.и. 10%)

Внешний громкоговоритель		4,0 Вт (на 4Ом, к.н.и. 10%)

Громкоговоритель интеркома		4,0 Вт х 2 канала (на 4Ом, к.н.и. 10%)

Мощная сирена			25 Вт х 2 канала (на 4Ом, к.н.и. 10%)

Частота тревожного тона	150 – 850 Гц (настраивается шагом 50 Гц)

STANDARD HORIZON сохраняет право производить изменения в продукции на свое усмотрение. Данная спецификация будет изменена без уведомления.